## Slide 1: سیستم‌های تهویه مطبوع
جلسه دوم
مدرس: عرفان حقیقت

## Slide 2: درباره ما

## Slide 3: پروژه‌های صنعتی پروژه‌های پژوهشی آموزش و تدریس

## Slide 4: دوره رایگان 3 جلسه آموزشی با ارائه مدرک

## Slide 5: پلن پایه: رایگان پلن حرفه‌ای: - پلن ویژه: -

## Slide 6: مفهوم رفتار هوای مرطوب
رفتار هوای مرطوب شاخه‌ای از ترمودینامیک است که ویژگی‌های حرارتی و رطوبتی هوا را بررسی می‌کند.این دانش پایه طراحی و تحلیل همه سامانه‌های تهویه و تنظیم شرایط محیطی است.تغییرات دما، فشار و مقدار بخار آب مستقیماً بر رفتار هوا اثر می‌گذارد.شناخت این رفتار امکان تحلیل دقیق چرخه‌های سرمایش و گرمایش را فراهم می‌سازد.
Owtana Tech System

## Slide 7: ترکیب عمومی هوا
هوای نزدیک زمین از هوای خشک و مقدار متغیری از بخار آب تشکیل شده است. درصد عناصر تشکیل‌دهنده هوای خشک تقریباً ثابت است و تنها مقدار بخار آب تغییر می‌کند.وجود بخار آب سبب تغییر ویژگی‌های حرارتی و چگالی هوا می‌شود.این ترکیب پایه محاسبات مربوط به رطوبت و انرژی در هواست.
Owtana Tech System

## Slide 8: نقش بخار آب در رفتار حرارتی
بخار آب نسبت به هوای خشک سبک‌تر است و همین موضوع بر شناوری و حرکت لایه‌های هوا اثر می‌گذارد.مقدار بخار آب در محدوده دمای متعارف می‌تواند چند برابر تغییر کند.این تغییرات باعث تفاوت چشمگیر در چگالی و ظرفیت انتقال انرژی هوا می‌شود.تشکیل ابر، مه و بارش نیز به همین رفتار وابسته است.
Owtana Tech System

## Slide 9: تفاوت گاز واقعی و ایده‌آل
هوا و بخار آب در بیشتر شرایط شبیه گاز ایده‌آل رفتار می‌کنند، اما همیشه کاملاً ایده‌آل نیستند.نیروهای بین‌مولکولی و فشار بالا موجب انحراف از رفتار ایده‌آل می‌شود.این انحراف در شرایط معمول بسیار کم است و برای بسیاری محاسبات قابل چشم‌پوشی است.شناخت این تفاوت به انتخاب روش محاسباتی مناسب کمک می‌کند.
Owtana Tech System

## Slide 10: محاسبهٔ خواص هوای مرطوب
خواص هوای مرطوب را می‌توان با مدل‌های دقیق مبتنی بر داده‌های تجربی محاسبه کرد.با این حال در تحلیل‌های مهندسی معمولاً از روابط ساده گاز ایده‌آل استفاده می‌شود.این روش خطای بسیار اندکی در بازه دمای رایج ایجاد می‌کند.به همین دلیل در طراحی سامانه‌های تهویه مناسب و کارآمد است.
Owtana Tech System

## Slide 11: قانون فشارهای جزئی
در مخلوط گازها، فشار کل برابر مجموع فشارهای جزئی اجزا است.هوای مرطوب نیز از این قانون پیروی می‌کند و می‌توان سهم بخار آب را جداگانه محاسبه کرد.فشار بخار آب تعیین‌کننده میزان رطوبت موجود در هواست.این اصل پایه تحلیل رطوبت و محاسبه نسبت بخار است.
Owtana Tech System

## Slide 12: مفهوم جرم و ترکیب در هوا
جرم کل هوای مرطوب برابر مجموع جرم هوای خشک و جرم بخار آب است.این رابطه برای محاسبه نسبت رطوبت و انجام موازنه جرم ضروری است.در طراحی سامانه‌های تهویه، دانستن مقدار بخار آب نقش اساسی دارد.این موضوع تعیین‌کننده میزان تقطیر، تبخیر و انتقال انرژی است.
Owtana Tech System

## Slide 13: مفهوم دما و مقیاس‌های حرارتی
دما شاخصی از میزان گرمی یا سردی یک ماده است و بر رفتار هوا اثر مستقیم دارد.مقیاس‌های مختلف دما با نقاط مرجع متفاوت تعریف شده‌اند.شناخت روابط تبدیل میان مقیاس‌ها برای تحلیل‌های ترمودینامیکی لازم است.دما یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر ظرفیت رطوبتی هواست.
Owtana Tech System

## Slide 14: اندازه‌گیری دقیق دما
در سنجش دما، دقت، تکرارپذیری و حساسیت اهمیت دارد. سنسورهای دقیق دما بر اساس تغییر مقاومت یا ویژگی‌های حرارتی فلزات کار می‌کنند. پایداری و سرعت پاسخ سنسور برای کنترل سامانه تهویه حیاتی است. سنجش صحیح دما امکان تنظیم دقیق شرایط آسایش را فراهم می‌کند.
Owtana Tech System

## Slide 15: مفهوم نسبت رطوبت
نسبت رطوبت بیان‌کننده مقدار بخار آب موجود در هوا نسبت به جرم هوای خشک است.این شاخص یکی از اساسی‌ترین پارامترهای تحلیل هوای مرطوب است.نسبت رطوبت از فشار بخار آب و فشار کل تعیین می‌شود.افزایش آن به معنی افزایش بار رطوبتی و نیاز به کنترل بیشتر است.
Owtana Tech System

## Slide 16: رطوبت نسبی
رطوبت نسبی نسبت مقدار واقعی بخار آب به مقدار قابل‌پذیرش در حالت اشباع است.این مقدار نشان‌دهنده میزان نزدیکی هوا به حالت اشباع است.رطوبت نسبی در شرایط آسایش انسان اهمیت ویژه‌ای دارد.پایداری این شاخص به عملکرد صحیح سامانه تهویه وابسته است.
Owtana Tech System

## Slide 17: درجهٔ اشباع
درجه اشباع نسبت رطوبت هوای مرطوب را با حالت اشباع مقایسه می‌کند.این شاخص بیانگر میزان بار رطوبتی اضافی در هواست.در طراحی سامانه تهویه از آن برای تحلیل بار نهان استفاده می‌شود.ارتباط نزدیکی با رطوبت نسبی دارد و مقدار آن بسیار به هم نزدیک است.
Owtana Tech System

## Slide 18: آنتالپی هوای مرطوب
آنتالپی هوای مرطوب مجموع انرژی هوای خشک و انرژی بخار آب است.بخش حساس به دما و بخش نهان مربوط به تبخیر در آن وجود دارد.این شاخص مبنای تحلیل فرایندهای سرمایش، گرمایش و رطوبت‌زدایی است.محاسبه صحیح آنتالپی برای انتخاب تجهیزات بسیار مهم است.
Owtana Tech System

## Slide 19: حجم ویژه و چگالی هوا
حجم ویژه هوا بیانگر حجم اشغال‌شده به ازای جرم مشخص هوای خشک است.وجود بخار آب حجم ویژه را افزایش و چگالی را کاهش می‌دهد.این تغییر بر ارزیابی جریان، بار سرمایشی و افت فشار اثر دارد.بنابراین در طراحی کانال‌ها و فن‌ها باید در نظر گرفته شود.
Owtana Tech System

## Slide 20: دمای نقطهٔ شبنم
نقطه شبنم دمایی است که هوا در آن به حالت اشباع می‌رسد.این دما تعیین‌کننده میزان واقعی بخار آب موجود در هواست.نقطه شبنم شاخص مهمی برای کنترل تقطیر روی سطوح سرد است.دانستن آن برای طراحی صحیح سامانه‌های رطوبت‌زدایی ضروری است.
Owtana Tech System

## Slide 21: کاربرد نمودارهای رفتار هوای مرطوب
نمودارهای رفتار هوای مرطوب ابزاری تصویری برای نمایش ویژگی‌های حرارتی و رطوبتی هوا هستند.این نمودارها امکان تحلیل فرایندهای پیچیده سرمایش، گرمایش و رطوبت‌زدایی را فراهم می‌کنند.با استفاده از آن‌ها مسیر تغییرات هوا در حالت‌های مختلف به‌صورت هندسی قابل مشاهده است.به همین دلیل، مهندسان در طراحی سامانه‌های تهویه به‌طور گسترده از این نمودارها بهره می‌برند.
Owtana Tech System

## Slide 22: انواع دستگاه مختصات در نمودار
نمودارهای مورد استفاده دو گونه اصلی دارند: یکی بر پایه انرژی و نسبت رطوبت، و دیگری بر پایه دما و نسبت رطوبت.هر یک از این دو نوع، شیوه متفاوتی برای نمایش وضعیت هوا ارائه می‌دهند.نمودارهای مبتنی بر انرژی بیشتر در منابع علمی استاندارد به‌کار می‌روند.در مقابل، نمودارهای مبتنی بر دما میان تولیدکنندگان تجهیزات کاربرد گسترده‌تری دارند.
Owtana Tech System

## Slide 23: محدودهٔ دما و فشار در ترسیم نمودار
نمودارهای استاندارد برای بازه مشخصی از دما و فشار جوّی ترسیم می‌شوند.این بازه به‌گونه‌ای انتخاب شده که شرایط معمول محیطی و نیازهای طراحی سامانه‌های تهویه را پوشش دهد.با تغییر ارتفاع از سطح دریا باید از نمودارهای ویژه فشارهای متفاوت استفاده شود.این تنظیم سبب می‌شود تمام خواص حرارتی هوا به‌درستی بازتاب یابد.
Owtana Tech System

## Slide 24: اجزای اصلی نمودار
نمودار شامل خطوط انرژی، نسبت رطوبت، دمای خشک، رطوبت صددرصد، حجم ویژه و دمای ترمومتری است.هر گروه از این خطوط نمایانگر یکی از ویژگی‌های بنیادی هوای مرطوب است.محل تقاطع این خطوط وضعیت کامل حرارتی و رطوبتی هوا را مشخص می‌کند.این ساختار امکان تعیین هم‌زمان چند ویژگی را از روی تنها دو مقدار مستقل فراهم می‌سازد.
Owtana Tech System

## Slide 25: تعیین ویژگی‌ها با استفاده از نمودار
با داشتن دو ویژگی مستقل می‌توان تمامی خواص دیگر هوای مرطوب را از نمودار استخراج کرد.در هوای اشباع، دانستن تنها یک ویژگی برای تعیین وضعیت کامل کافی است.این روش یکی از سریع‌ترین شیوه‌ها برای بررسی شرایط واقعی یک فضا یا فرایند سرمایشی است.نمودار همچنین به مقایسه مسیرهای سرمایش، گرمایش و رطوبت‌زدایی در طراحی عملی کمک می‌کند.
Owtana Tech System

## Slide 26
Owtana Tech System
معرفی دوره‌های تخصصی مجموعه

## Slide 27
Owtana Tech System

## Slide 28
Owtana Tech System

## Slide 29
Owtana Tech System

## Slide 30
Owtana Tech System

## Slide 31
Owtana Tech System

## Slide 32
Owtana Tech System

## Slide 33
Owtana Tech System

## Slide 34
Owtana Tech System
حل مثال

## Slide 35: گرمایش محسوس
Owtana Tech System

## Slide 36: گرمایش محسوس
Owtana Tech System

## Slide 37: گرمایش محسوس
هنگامی‌ که هوا از روی یک سطح گرم مثل کویل (با سیال آب، بخار، مبرد) که دارای گرمایی بیشتر از دمای خشک هوای عبوری می‌باشد، عبور می‌کند، انتقال حرارت از کویل به هوای عبوری انجام داده می‌شود و سبب افزایش دمای خشک هوا می‌شود. در این فرآیند، زیرا نه رطوبتی به هوا افزوده می‌شود و نه رطوبتی از آن گرفته می‌شود، دمای نقطه شبنم ثابت انجام می‌شود و این فرآیند، نقطه شبنم ثابت نامیده می‌شود.در طی یک مثال، فرآیند بر روی نمودار طرح می‌گردد و گزارش تحول در جدول ارائه می‌گردد.برای مثال: دمای طرح ورودی هوا ۱۰ °C، رطوبت نسبی هوای ورودی %۷۲/۳ .اگر هوا تا ۳۵ °C گرم شود، نمودار و جدول مشخصات ترمودینامیکی هوا را ارائه دهید.
Owtana Tech System

## Slide 38: گرمایش محسوس
Owtana Tech System

## Slide 39: سرمایش محسوس
Owtana Tech System

## Slide 40: سرمایش محسوس
Owtana Tech System

## Slide 41: سرمایش محسوس
Owtana Tech System

## Slide 42: سرمایش محسوس
Owtana Tech System

## Slide 43: سرمایش محسوس
Owtana Tech System
در فرآیند سرمایش محسوس، هوای مننظر از یک سطح سرد که دمای آن از دمای خشک هوا کمتر و از دمای نقطه شبنم بیشتر است عبور می‌کند و سبب کاهش دمای خشک هوا می‌شود. تحول سرمایش محسوس یک فرآیند نقطه شبنم ثابت می‌باشد که بدون از دست‌دادن رطوبت یا گرفتن رطوبت انجام می‌شود.برای تفهیم بهتر مسئله، طرح می‌گردد:اگر دمای خشک هوای ورودی به کویل ۳۵ °C باشد، رطوبت نسبی هوا برابر %۴۰ باشد. فرآیند و مشخصات هوا را در صورتی که هوای خروجی برابر ۲۳ °C باشد در نمودار رسم و جدول مشخصات ترمودینامیکی هوا را نیز بنویسید.

## Slide 44: سرمایش محسوس
Owtana Tech System

## Slide 45: سرمایش محسوس و رطوبت گیری
Owtana Tech System

## Slide 46: سرمایش محسوس و رطوبت گیری
Owtana Tech System
در این فرآیند، هوای ورودی بر روی خط نقطه شبنم ثابت تا خط دمای شبنم خنک می‌شود و بر روی خط دمای شبنم با افزایش فرآیند سردسازی به سمت پایین پیش می‌رود و از آن‌جایی که کاسته می‌شود (حرارت محسوس و نهان کم می‌شود) حداکثر دمایی که فرآیند می‌تواند کاسته شود برابر دمای مؤثر متوسط کویل سرمایشی می‌باشد.نکته بسیار مهم: فرآیند بالا در صورتی اتفاق می‌افتد که تمامی هوای عبوری با کویل سرمایی در تماس باشد. در فرآیند واقعی معمولاً چنین چیزی امکان‌پذیر نمی‌باشد و هوای خروجی مخلوطی از هوای ورودی و هوای سرد شده می‌باشد که این نقطه بستگی به مقدار عدد کنارگذر کویل بستگی دارد.عدد کنارگذر کویل درصدی از هوا می‌باشد که بدون این‌که هوا با کویل در تماس باشد از آن عبور می‌کند. با طرح یک مثال این موضوع را دقیق‌تر بیان می‌کنیم:دمای خشک هوای ورودی برابر با ۳۵ °C، رطوبت نسبی هوای ورودی برابر با %۴۰ ، دمای مؤثر متوسط کویل برابر با ۷ °C و ضریب کنارگذر کویل برابر ۲۰٪ می‌باشد. با شرط این‌که هوا تا دمای مؤثر متوسط کویل خنک شود، شرایط آب و هوای خروجی را بر روی نمودار نشان دهید و مشخصات ترمودینامیکی هوا را در جدول بنویسید.

## Slide 47: سرمایش محسوس و رطوبت گیری
Owtana Tech System

## Slide 48: گرمایش هوا و رطوبت زنی با بخار اشباع
Owtana Tech System

## Slide 49: نمونه مدارک دوره
Owtana Tech System

## Slide 50: نمونه مدارک دوره
Owtana Tech System

## Slide 51: نمونه مدارک دوره
Owtana Tech System

## Slide 52: نمونه مدارک دوره
Owtana Tech System

## Slide 53: در صورت داشتن هرگونه سوال در خصوص دوره آموزشی، در گروه مخصوص آن مطرح بفرمایید. info@owtanatech.comراه ارتباطی: